## Slide 1: Средства электропитания электронной аппаратуры

## Slide 2: Электронные устройства
Электронные устройства – это электронные приборы и устройства, принцип действия которых основан на взаимодействии заряженных частиц с электромагнитными полями и используется для преобразования электромагнитной энергии (например для передачи, обработки и хранения информации).

## Slide 3: Классификация электронных устройств
Электронные устройства делятся на два класса: аналоговые и цифровые.
Аналоговые устройства работают с непрерывно изменяющимися сигналами, а цифровые устройства – с сигналами в цифровой форме, т.е. в форме дискретных импульсов, по сути, с информацией, представленной посредством двоичного кода.

## Slide 4: Аналоговые устройства
Аналоговые устройства просты, надежны и обладают высоким быстродействием, широко применяются.
К недостаткам аналоговых устройств относятся: низкая помехоустойчивость, сильная зависимость от внешних факторов (температура, старение элементов, внешние поля), а также искажения при передаче и низкая энергоэффективность, невысокая точность обработки сигналов.

## Slide 7
К аналоговым устройствам относятся:
источник питания,
выпрямитель,
усилитель,
компаратор,
фазоинвертор,
генератор,
смеситель,
мультивибратор,
магнитный усилитель,
фильтр,
аналоговый умножитель,
аналоговый компьютер,
согласователь импеданса и т.д.

## Slide 8: Цифровые устройства
Цифровые электронные устройства работают с дискретными сигналами. «Ложь» или «Истина» (0 или 1).
В целом цифровые устройства могут быть реализованы на различных элементных базах: на электромагнитных реле, на транзисторах, на оптоэлектронных элементах, или на микросхемах.
Современные цифровые схемы строятся из логических элементов, и могут быть связанны между собой посредством триггеров и счетчиков. Они нашли широкое применение в системах автоматизации и робототехнике, измерительных приборах, а также в системах радио и телекоммуникации.
Цифровой сигнал устойчив к помехам, его легко обрабатывать и записывать, а также передавать без искажений, что и дает электронным устройствам на этой основе неоспоримое преимущество перед аналоговыми устройствами.

## Slide 9: Недостатки цифровых устройств
Недостатки: иногда цифровое устройство имеет более высокое энергопотребление, чем аналоговое устройство соответствующего функционала, например, в сотовых телефонах зачастую используют аналоговый интерфейс малой мощности для усиления и настройки радио-сигналов базовой станции.
Некоторые цифровые устройства дороже аналоговых. Бывает, что порча лишь одного фрагмента данных, записанных цифровым способом, приводит к искажению всего блока информации.

## Slide 11
К цифровым устройствам относятся:
триггер,
логический элемент,
счетчик,
компаратор,
генератор тактовых импульсов,
дешифратор,
шифратор,
мультиплексор,
демультиплексор,
сумматор,
полусумматор,
регистр,
арифметическо-логическое устройство,
микропроцессор,
микрокомпьютер,
микроконтроллер,
память и т.д.

## Slide 12: Источники электропитания электронных устройств
По типу электропитания электронные устройства подразделяются на три категории:
1 устройства с автономным питанием;
2 устройства с комбинированным питанием;
3 устройства с сетевым питанием.
Устройства с автономным питанием питаются от гальванических элементов и батарей, аккумуляторов и аккумуляторных батарей.
Автономное (батарейное) электропитание применяется в малогабаритных устройствах малой мощности — плеерах (магнитофонных и дисковых), радиоприемниках и магнито­лах низших классов.

## Slide 13
Комбинированное питание предполагает, что соответствующее устройство может питаться как от батарей, так и от электрической сети переменного тока. Некоторые устройства могут питаться и от бортовой сети — например, автомобилей (с подключением к ней с помощью разъема-вставки, вставляемого в гнездо для зажигалки). При питании от сети используются специальные источники вторичного электропитания — сетевые адаптеры. Они могут быть встроенными в корпус питаемых устройств или выпол­няться в виде отдельных устройств.
Сетевое питание обычно используется для стационарных устройств, потребляющих приличную мощность — обычно начиная с десятка ватт. Такие устройства редко переносятся с места на место и почти никогда не используются при отдыхе на природе.

## Slide 14
Различают первичные и вторичные источники электропитания
Первичные источники питания
Гальванические элементы
Аккумуляторы Топливные элементы Редоксиэлементы
Прочие первичные источники тока Фотоэлектрические преобразователи (солнечная батарея) Термоэлектрические преобразователи Электромеханические источники тока МГД-генератор
Радиоизотопные источники энергии
Вторичные источники питания
Трансформаторы и автотрансформаторы переменного напряжения и тока Вибропреобразователи Импульсные преобразователи
Стабилизаторы напряжения и тока
Инверторы Умформеры

## Slide 15: Первичные источники электропитания
Первичные источники питания − преобразователи различных видов энергии в электрическую.
Например: гидроэлектростанция − ГЭС , химические источники тока (ХИТ), аккумуляторы, топливные элементы (химическая энергия преобразуется в электрическую), дизель-генераторная установка − ДГУ (химическая энергия преобразуется в механическую, затем в электрическую), ветрогенератор (кинетическая энергия частиц воздуха преобразуется в электрическую) и др.
В силовой электротехнике к первичным источникам питания можно отнести аккумуляторные батареи, дизельные- газовые- бензиновые генераторные установки, генерирующие электростанции, ИБП в автономном режиме работы и др.. Примером может служить аккумулятор, преобразующий химическую энергию в электрическую.

## Slide 16: Вторичные источники электропитания
Вторичные источники сами не генерируют электроэнергию, а служат лишь для её преобразования с целью обеспечения требуемых параметров (напряжения, тока, пульсаций напряжения и т. п.).
Устройство, предназначенное для обеспечения питания электроприбора электрической энергией, при соответствии требованиям её параметров: напряжения, тока, и так далее путём преобразования энергии других источников питания.
Источник электропитания может быть интегрированным в общую схему, выполненным в виде модуля (блока питания, стойки электропитания и так далее), или даже расположенным в отдельном помещении (цехе электропитания).

## Slide 17: Задачи вторичного источника питания
Обеспечение передачи мощности
Преобразование формы напряжения
Преобразование величины напряжения
Стабилизация
Защита
Гальваническая развязка цепей — одна из мер защиты от протекания тока по неверному пути.
Регулировка — в процессе эксплуатации может потребоваться изменение каких-либо параметров для обеспечения правильной работы электроприбора.
Управление — может включать регулировку, включение/отключение каких-либо цепей, или источника питания в целом.
Контроль — отображение параметров на входе и на выходе источника питания, включения/выключения цепей, срабатывания защит.
Чаще всего перед вторичными источниками питания стоит задача преобразования электроэнергии из сети переменного тока промышленной частоты (например, в России — 220 В 50 Гц, в США — 120 В 60 Гц). Две наиболее типичных конструкции — это трансформаторные и импульсные источники питания.

## Slide 18: Домашнее задание
ВСР № 13, 14
Повторение и чтение пройденного материала
Подготовка к опросу