## Slide 1: Инженерно-техническая служба (ИТС)
Инженерно-техническая служба (ИТС) сельскохозяйственного предприятия представляет собой стержень системы управления производством, а уровень её организации во многом определяет эффективность применяемой в производстве техники и технологий.
Современное сельское хозяйство отличается многообразием организационно-правовых форм, развитой многоотраслевой структурой и динамично развивающимися процессами интеграции с промышленными предприятиями.
Нынешние коллективные хозяйства и агрофирмы - это уже не старые колхозы с регламентным штатным составом управленческого аппарата, а фирмы, осуществляющие коммерческую деятельность

## Slide 2: Машинно-тракторный парк (МТП)
Машинно-тракторный парк - является основой механизации в растениеводстве, и его надёжность и эффективность использования определяют себестоимость производимой продукции и её качество. Повышение надёжности МТП на данный день является приоритетной задачей, и её решение большинство специалистов представляет в виде комплекса мер, которые практически не затрагивают вопрос совершенствования инженерных служб предприятий и системы их инженерно-технического обеспечения.
Без данного шага проблема надёжности МТП решаться не может, так как новая техника будет поступать в среду, условия которой не позволят реализовать потенциальные возможности машин и рационально управлять их эксплуатацией.

## Slide 3: Перспективные варианты структуры инженерной службы
На данный день можно выделить три основных варианта организации технического сервиса в агробизнесе:
Собственные сервисные структуры сельхозпредприятий;
Сервисные организации районного и регионального уровней, оставшиеся на базе бывших Сельхозтехник;
Коммерческие предприятия, осуществляющие материально-техническое снабжение и сервисное обслуживание на правах дилера завода-изготовителя.

## Slide 4: Основные задачи ИТС на перспективу
Определение технической политики предприятия (объединения) по выбору средств механизации и методов их производственно-технической эксплуатации. Данная политика формируется на основе существующего хозяйственного механизма и действующего законодательства; прогрессивных стратегий технического обслуживания и ремонта (ТОР); состояния отрасли и прогнозов её развития; имеющихся ресурсов и научно-исследовательского потенциала; специализации предприятия.
Разработка и доведение до исполнителей целей, нормативно-технологической и проектной документации, обеспечивающей реализацию технической политики.
Планирование, организация, управление ТОР и хранением машин.
Создание, совершенствование и рационализация производственно-технической базы и проведение мер по её поддержанию.
Организация материально-технического обеспечения и хранения запчастей, топливно-смазочных материалов и технологического оборудования.
Выбор оптимальных ресурсосберегающих технологий выполнения процессов, высококачественная подготовка МТА к работе, увеличение продолжительности использования машин.
Организация внутрихозяйственного учёта и анализа в сфере эксплуатации технологических систем.
Комплектация ИТС персоналом, повышение его квалификации, улучшение условий труда, совершенствование нормирования, моральное и материальное стимулирование персонала.
Выполнение экологических требований - использование машин в режиме техногенно-нормируемой эксплуатации.
Реализация передового опыта эксплуатации и участие в инновационных проектах научных организаций.

## Slide 5: Организационная структура.
Наиболее прогрессивным принципом организации ИТС является принцип специализации и разделения труда, предусматривающий создание в составе ИТС специализированных структурных подразделений (служб), занимающихся различными группами вопросов эффективного использования МТП.
Число и состав служб зависят от конкретных природно-производственных особенностей и размеров каждого хозяйства.
Рациональное число структурных подразделений ИТС должно охватывать без дублирования все направления деятельности, связанные с эффективным использованием МТП.
Каждое структурное подразделение должен возглавлять высококвалифицированный специалист –инженер или техник механик с хорошей теоретической подготовкой и опытом практической работы.
В более мелких хозяйствах структурные подразделения ИТС существенно упрощают в соответствии с меньшим объемом решаемых инженерных задач.
В небольших фермерских хозяйствах инженерное обеспечение полностью или частично обеспечивают как своими силами, так и с помощью привлечения специалистов на договорной основе, включая услуги предприятий технического сервиса, машинно-технических станций (МТС) и т.д.

## Slide 6: Функциональные обязанности работников ИТС
Общее руководство ИТС хозяйства осуществляет главный инженер через руководителей отдельных структурных подразделений ИТС, включая службы: эксплуатации МТП, ремонта МТП, эксплуатации машин и оборудования животноводческих ферм, эксплуатацию электроустановок, обеспечения нефтепродуктами, материально-техническое снабжение.
Основная обязанность работников службы эксплуатации МТП и транспортных средств – комплексная механизация производственных процессов в полеводстве путем организации высокоэффективного использования тракторов, сельскохозяйственных машин и транспортных средств, увеличение сроков службы машин , снижение эксплуатационных затрат, повышение качества технического обслуживания и хранения машин. В крупных хозяйствах службу возглавляет инженер-механик.
Служба ремонта МТП занимается своевременным восстановлением работоспособности машин и оборудования на базе передовой технологии ремонта и прогрессивных форм организации труда. Эту службу обычно возглавляет зав.мастерской.

## Slide 7: Основные задачи
Основной задачей службы эксплуатации машин и оборудования животноводческих ферм- комплексная механизация этой отрасли хозяйства, включая монтаж нового и замену устаревшего оборудования , эффективное использование машин , а также организацию их технического обслуживания и хранения. Эту службу возглавляет инженер-механик по механизации животноводства.
Основной задача службы эксплуатации электроустановок- электрификация хозяйственных участков и производственных объектов, внедрение электропривода и средств автоматизации производственных процессов. Служба обеспечивает также высокоэффективную работу электроустановок, их ТО и хранение. Службу возглавляет старший энергетик-инженер электрик.
Служба обеспечения нефтепродуктами обеспечивает бесперебойное снабжение хозяйства топливом и смазочными материалами, организует своевременный завоз нефтепродуктов в хозяйство и их качественное хранение. К обязанности службы также входят: организации заправки машин, контроль качества нефтепродуктов и правильность их распределения, экономия нефтепродуктов, своевременное и качественное обслуживание технологического оборудования. Службу возглавляет техник-механик.
Служба эксплуатации машин и оборудования подсобных предприятий организует высокоэффективную эксплуатацию машин и оборудования, добивается снижения эксплуатационных затрат, обеспечивает ТО и хранение машин и оборудования в соответствии с предъявленными требованиями. Службу возглавляет техник-механик.

## Slide 8: Основная задача службы материально-технического снабжения
организация своевременного снабжения хозяйства необходимыми машинами и оборудованием, запасными частями, а также ремонтными и эксплуатационными материалами. Служба организует также правильное хранение материально-технических ценностей, занимается составлением заявок, созданием необходимых фондов и т.д. Возглавляет службу инженер-механик.
В хозяйствах меньшего размера , включая фермерские, возможно объединение нескольких служб с учетом конкретных особенностей хозяйствования.
В перспективе ИТС хозяйств будут совершенствоваться в соответствии с новыми требованиями рыночной экономики.
Под оперативным управлением работой МТП подразумевают такой процесс управления, при котором своевременно и быстро принимают и доводят до исполнителей решения по всем вопросам эффективного использования и обслуживания сельскохозяйственной техники в течении всего года.
Под диспетчерской службой при этом подразумевают комплекс организационно-технических мероприятий и средств, обеспечивающих централизованное оперативное управление сельскохозяйственным производством в масштабе всего хозяйства.

## Slide 9: материально-техническое обеспечение работы МТП.
Под материально-техническим обеспечением подразумевают надежное своевременное снабжение хозяйства необходимыми машинами, оборудованием и запасными частями к ним, а также материалами как для работы этих машин и оборудования, так и всех отраслей хозяйства.
Решением задач материально-технического обеспечения хозяйства в целом и непосредственно работы МТП в соответствии со структурной схемой занимаются службы материально-технического снабжения и обеспечения нефтепродуктами.
Задачи этих служб- своевременное составление заявок, приобретение и доставка в хозяйство необходимых машин и оборудования, запасных частей к ним и других необходимых материалов.

## Slide 10: Обменный фонд
Требуемое число сборочных единиц обменного фонда для всего хозяйства вычисляют по упрощенной формуле:
nоф= m*Р*Тв*Кн/Тср (17.1) [1]
где nоф- число единиц обменного фонда,
Р- число сборочных единиц на одну машину,
Тв –время полного восстановления сборочной единицы,
Кн- коэффициент учитывающий отклонения от установленных сроков восстановления и других нормативов ( Кн= 1,2…1,8)
Тср- средний срок работы сборочной единицы до замены.

## Slide 11: Назначение и общая организация нефтехозяйства
Нефтехозяйство сельхозпредприятия – специализированное подразделение, представляющее собой совокупность инженерных сооружений, оборудования, технических средств и исполнителей, предназначенных для выполнения операций снабжения нефтепродуктами, их транспортирования, приема, отпуска, хранения и заправки машин.
Нефтехозяйство осуществляет следующие функции:
- получение нефтепродуктов из снабжающей базы ;
доставку нефтепродуктов в хозяйство;
их хранение на центральном складе или стационарном посту заправки ;
заправку МТП топливом и смазочными материалами, а также отпуск нефтепродуктов на другие производственные нужды;
учет расходования нефтепродуктов в хозяйстве;
сбор отработанных масел и сдачу их на регенерацию; контроль качества нефтепродуктов;
поддержание нефтескладского оборудования в исправном состоянии путем проведения технического обслуживания;
разработка и выполнение мероприятий по сокращению количественных и качественных потерь топли-ва и смазочных материалов.

## Slide 12: Обеспечения машин ТСМ
При выборе того или иного способа обеспечения машин ТСМ необходимо стремиться к минимуму эксплуатационных затрат.
Зависят они от многих факторов:
- в том числе от видов имеющихся средств,
- от расположения подразделений сельскохозяйственного предприятия,
-от численного состава машинно- тракторного парка,
-от состояния дорог и т.д.

## Slide 13: Определение общей и календарной потребности хозяйств в нефтепродуктах
Рациональное использование нефтепродуктов, осуществление режима экономии основываются на нормах и нормативах их расхода.
Норма расхода нефтепродуктов – показатель затрат нефтепродуктов, необходимых для выполнения единицы работы (продукции) для определенных условий эксплуатации МТА. Норматив расхода – показатель максимально допустимого количества нефтепродуктов на производства единицы продукции в соответствующих условиях.
Нормы расхода топлива подразделяются на индивидуальные и групповые.
Индивидуальные нормы- это нормы расхода соответствующего нефтепродукта определенным агрегатом (машиной, установкой) на выполнение единицы объема работы применительно к конкретным условиям производства. Они предназначены для составления технологических карт возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, контроля за их расходованием машинно-тракторными агрегатами, для установления потребности в нефтепродуктах на выполнение конкретных производственных процессов.
Групповая норма - средневзвешенная величина расходов соответствующего вида нефтепродукта на производство единицы планируемого или фактического объема одноименных работ.

## Slide 14: Годовая GГ (сезонная или месячная) потребность ГСМ
Годовая GГ потребность в основном топливе складывается из следующих составляющих: GГ = G1 + G2 + G3 + G4 + G5 + G6 , (6.1)
где G1 - потребность в топливе на выполнение механизированных работ (определяется из технологических карт на возделывание и уборку сельскохояйственных культур), т;
G2 - потребность в топливе на холостые переезды и подготовку агрегатов, т;
(принимают G2=  100 7 ,7 G1);
G3 - потребность в топливе на техническое обслуживание тракторов и других сельскохозяйственных машин, т; G3 зависит от марочного состава МТП, но в среднем составляет 0,20…0,25 % от G1;
G4 - расход топлива на обкатку отремонтированных или новых тракторов, т. Определяется исходя из годового плана ремонтов тракторов и норм расхода топлива на ремонт и обкатку;
G5 - потребность в топливе на работу самоходных машин, т. Определяется исходя из планируемого объема выполняемых ими работ и норм расхода топлива (из технологических карт);
G6 - потребность в топливе на работу стационарных двигателей или установок, т. Определяется по времени их использования в часах и нормам часового расхода топлива для конкретного двигателя. Норма расхода дизельного топлива и масла на ремонт и обкатку тракторов, кг

## Slide 15: Виды потерь нефтепродуктов
Среди количественных потерь наибольший удельный вес занимают потери из-за утечек через неплотности в нефтескладском оборудовании и разливы (переливы) топлива при сливно-наливочных операциях. (Через неплотность, пропускающую одну каплю в секунду теряется более 4 кг топлива в сутки, а за год – около 1,5 т).
При эксплуатации машин основные потери нефтепродуктов происходят из- за технических неисправностей (особенно системы питания двигателей), а также из-за нарушений в агрегатировании и нерациональных режимов работы МТА.
Качественные потери нефтепродуктов происходят, как правило, при неправильном хранении и транспортировании. Обводнение, окисление и загрязнение нефтепродуктов особенно увеличиваются при разгерметизации емкостей, при нарушениях во время сливо-наливочных операций.

## Slide 16: Потери топлива от испарения
Потери топлива от испарения называют смешанными, так как происходит не только количественное его уменьшение, но и теряется качество вследствие уменьшения легких фракций, определяющих пусковые и детонационные свойства топлива.
Эти потери топлива достигают 75 % от всех других видов потерь.
Качественные потери топлива в основном зависят от технической и технологической дисциплины в нефтехозяйстве. Например, нельзя допускать перевозку различных видов топлив в автоцистернах без предварительной их очистки;
Заполнение резервуаров и емкостей, предназначенных для хранения топлива, должно быть не менее 95 %. При этом снижается газовое пространство резервуаров, что обеспечивает минимальные потери топлива при «больших» или «малых» дыханиях.
«Малые дыхания» вызываются температурными изменениями окружающей среды и газового пространства резервуара.
«Большие дыхания» происходят вследствие вытеснения паровоздушной смеси в процессе заполнения (или опорожнения) резервуаров.
Все резервуары должны быть обеспечены исправными дыхательными клапанами и при наземном расположении, окрашены в светло-голубые тона.

## Slide 17: Заведующий нефтехозяйством
Выполняет работы по приему, хранению и выдаче топлива и смазочных мате­риалов в хозяйстве.
Обеспечивает бесперебойный завоз нефтепродуктов и талонов на топливосмазочные материалы. Принимает на нефтескладе все поступающие в хозяйство нефтепродукты, проверяя их количество и качество.
В установленном порядке обеспечивает нефтепродуктами производственные участки и контролирует их расход.
Ведет учет расхода топливосмазочных материалов по автомобилям и тракторам. Организует сбор отработанных нефтепродуктов и сдачу их на нефтебазу. Регулярно проверяет качество хранящихся нефтепродуктов на нефтескладе хозяйства.
Оформляет документы на поступление и отпуск нефтепродуктов, ведет их учет и ежемесячно по установленой форме составляет отчеты о движении нефтепродуктов и тары, сдает их в бухгалтерию. Обеспечивает технически исправное состояние складских помещений, цистерн, нефтетары, оборудования, комплекта противопожарного инвентаря и их своевременную замену и ремонт. Проводит в установленные сроки совместно с метрологическими службами тарировку цистерн и нефтетары. Обеспечивает склад необходимым инвентарем, оборудованием, приспособлениями для приемки и выдачи нефте­продуктов и тары. Участвует в инвентаризации нефтепродуктов, тары и оборудования, имеющихся на нефтескладе.
Содержит территорию нефтехозяйства в чистоте и порядке, обеспечивает соблюдение правил производственной санитарии, техники безопасности и противопожарных мер.