## Slide 1: Показатели оснащенности хозяйства техникой
1.Энергонасыщенность полеводства-обобщенный показатель уровня механизации в условиях любого хозяйства:
Nга = ∑N/Fпо (18.1)
Где: Nга- энергонасыщенность земледения, кВт/га;
∑N-суммарная эффективная мощность всех энергетических средств, применяемых в полеводстве, кВт;
Fпо-общая пахотная площадь в хозяйстве, га.
Чем больше Nга тем выше уровень механизации работ и культуры земледелия при одновременном снижении доли ручного труда.

## Slide 2: Показатели оснащенности хозяйства
2.Энерговооруженность-характеризует снижение доли ручного труда при более высокой культуре полеводства:
Nчел = ∑N/Hр (18.2)
Где: Nчел-энерговооруженность труда, кВт/чел;
Hр-общее число работников хозяйства, занятых в полеводстве, чел.
∑N-суммарная эффективная мощность всех энергетических средств, применяемых в полеводстве, кВт;

## Slide 3: Показатели оснащенности хозяйства техникой
3.Нагрузка на одну машину в течении всего года-характеризует использование техники :
Вга = Fпо/nм (18.3)
Где: nм-число машин данного типа (тракторов, комбайнов) .
Fпо-общая пахотная площадь в хозяйстве, га

## Slide 4: Показатели уровня и эффективности механизации полеводства:
Показатели уровня и эффективности механизации полеводства характеризует количественные соотношения между объемами механизированного и ручного труда.
1.Один из таких показателей- степень механизации отдельных видов работ:
τмех= Fмех/Fо (18.4)
где: Fмех-объем работ , выполненных механизированным способом, га,т,м3
Fо- общий объем работы данного вида, га,т,м3
2.показатель уровня механизации полеводства- плотность механизированных работ:
ωга = Ωга/ Fпо (18.5)
где: ωга-плотность механизированных работ, усл.эт.га/га;
Ωга-общий объем выполненных тракторных работ на всей площади пашни, усл.эт.га.
Fпо- общая пахотная площадь в хозяйстве, га.
Численное значение Ωга- зависит от технологии возделывания сельскохозяйственных культур и почвенно-климатических условий и соответственно изменяется в широком диапазоне.

## Slide 5: Качественная характеристика МТП:
К основным показателям, характеризующим качественный состав МТП, относят:
1.Среднюю мощность в расчете на 1 физический трактор: Nср = ∑N/∑nт
2.Среднюю энергонасыщенность трактора: Эср = ∑N/∑m
3.Удельную стоимость единицы мощности: СN = ∑N/∑Цт
4.Отношение стоимости машин к стоимости трактора: ωмт =∑Цм/∑Цт
Где: ∑N-суммарная мощность трактора, кВт;
∑nт-суммарное число тракторов в хозяйстве;
∑m-суммарная масса трактора , тонн;
∑Цм-суммарная балансовая цена сельскохозяйственной машины;
∑Цт-суммарная балансовая цена трактора;

## Slide 6: Основные показатели использования МТП:
Степень использования МТП оценивают по следующим основным показателям:
1.Коэффициент готовности парка - Кгп = Дмди / Дк (18.10)
Где: Дмди- число машино-дней пребывания тракторов в исправном состояние за рассматриваемый период;
Дк-число календарных дней за этот же период.
2.Коэффициент использования технически исправного парка-
Кип = Дмдр / Дк (18.11)
Где: : Дмдр- число отработанных машинно-дней за рассматриваемый период;
3.Коэффициент эксплуатации парка- Кэп = Кгп / Кип (18.12)